## Slide 1
GERAS
Assemblage Automatique de Composants guidé par un DSML
Abdelmounaim DEBIECHE
09 Septembre 2016
Université de Namur

## Slide 2: Démographie des personnes vieillissantes

## Slide 3: Défis sociétaux
Déséquilibre démographique.
Augmentation des maladies liées à cette catégorie.
Réduction du montant du soutien .
Joseph Rafferty et al., 2013

## Slide 4: Personnes âgées
  Favoriser l’indépendance de la prise de décision.
  Permettre aux personnes d’exécuter leur tâches quotidiennes de manière autonome
Elisabete Pires, AAL 2015, Brussels

## Slide 5: Smart Home pour personnes âgés
What happen if I fall and become unconscious?
What happens if I forget to close the door?
What happens if I do not hear a sound of phone ringing?

## Slide 6: Agenda
Internet des Objets
Problématique liés à la domotique
Notre proposition: un DSL pour l’IoT tenant compte du contexte
Solutions existantes
Conclusion
Notes: I will provide a broad overview of ThingML, present some challenges and interesting features that are missing in ThingML and suggest some potential contributions of our own.

## Slide 7: COUCHES EN IoT

## Slide 8: Internet Des Objets
L'internet des objets est « un réseau de réseaux qui permet, via des systèmes d’identification électronique normalisés et sans fil, d’identifier et de communiquer numériquement avec des objets physiques afin de pouvoir mesurer et échanger des données entre les mondes physiques et virtuels.
Pierre-Jean Benghozi, Sylvain Bureau, Françoise Massit-Folléa In L’INTERNET DES OBJETS
2009

## Slide 9: Internet Des Objets
Ala Al-Fuqaha, Mohsen Guizani,, Mehdi Mohammadi ,Mohammed Aledhari, and Moussa Ayyash in Internet of Things: A Survey on EnablingTechnologies, Protocols, and Applications 2015

## Slide 10: Internet Des Objets : Object
Object
Object Abstraction
Couche object (capteurs et actionneurs)
- Capturer les informations et agir sur l’environnement
- Numériser les informations
2) Couche Abstraction : transfère des données produites par la couche objet à la couche Service à travers des canaux sécurisés.
Ala Al-Fuqaha, Mohsen Guizani,, Mehdi Mohammadi ,Mohammed Aledhari, and Moussa Ayyash in Internet of Things: A Survey on EnablingTechnologies, Protocols, and Applications 2015

## Slide 11: Service Management
Objects
Service Management
Infrastructure Layer
Object Abstraction
Objectif:
Associe les services avec leur requéreur sur la base de leur adresse dans le réseau
Traite les données reçus de la couche d’objet.
Distribue les services dans le réseau
Ala Al-Fuqaha, Mohsen Guizani,, Mehdi Mohammadi ,Mohammed Aledhari, and Moussa Ayyash in Internet of Things: A Survey on EnablingTechnologies, Protocols, and Applications 2015

## Slide 12: Application Layer
Service Management
Application Layer
Infrastructure Layer
Application Layer
Object Abstraction
Objects
Fournir des services intelligents de haute qualité pour répondre aux besoins des clients.
Ala Al-Fuqaha, Mohsen Guizani,, Mehdi Mohammadi ,Mohammed Aledhari, and Moussa Ayyash in Internet of Things: A Survey on EnablingTechnologies, Protocols, and Applications 2015
Exemple:
MQTT est un protocole de messagerie qui a comme objectif d’établir la connexion entre les périphériques et les applications et middleware.
MQTT utilise le modèle de publication / abonnement pour fournir une simplicité de la mise en œuvre.
En outre, MQTT est adapté pour les appareils à ressources limitées,

## Slide 13: Business Layer
Objects
Service Management
Application Layer
Business Layer
Object Abstraction
Couche de business gère l'ensemble des activités et services du système IOT
Objectif:
concevoir, analyser, mettre en œuvre, évaluer, surveiller et développer le système lié éléments IOT.
En outre, cette couche compare la sortie de chaque couche avec la sortie prévue pour améliorer les services et de maintenir la confidentialité des utilisateurs.
Ala Al-Fuqaha, Mohsen Guizani,, Mehdi Mohammadi ,Mohammed Aledhari, and Moussa Ayyash in Internet of Things: A Survey on EnablingTechnologies, Protocols, and Applications 2015

## Slide 14: IoT Layers
Objects
Service Management
Application Layer
Business Layer
Object Abstraction
Séparation des couches pas toujours nette
  Suivant les problèmes, deux couches peuvent n’en constituer qu’une
Traitement des données
  Chaque couche peut traiter certaines données, suivant ses compétences
Ala Al-Fuqaha, Mohsen Guizani,, Mehdi Mohammadi ,Mohammed Aledhari, and Moussa Ayyash in Internet of Things: A Survey on EnablingTechnologies, Protocols, and Applications 2015

## Slide 15: Exemple
Ala Al-Fuqaha, Mohsen Guizani,, Mehdi Mohammadi ,Mohammed Aledhari, and Moussa Ayyash in Internet of Things: A Survey on EnablingTechnologies, Protocols, and Applications 2015

## Slide 16: Projet GERAS
Aspects Techniques
Objects
Service Management
Application Layer
Business Layer
Infrastructure Layer
Application Layer
Object Abstraction
GERAS
Définir un langage haut niveau pour capturer les scénarios intéressants
Fournir une interface interopérable pour mapper ce langage avec les couches inférieures
Aspects Techniques

## Slide 17: PROBLEMATIQUES EN IoT

## Slide 18: Complexité
Comment manipuler les objets d’une manière simple et facile?
Manipuler les objets dans l’internet des objets est complexe :
Utiliser plusieurs protocoles d’application.
Utiliser les protocoles de services .
Utiliser les protocoles d’ infrastructure.
Notes: Réponse :
* Développer un DSL.

## Slide 19: Déploiement
Home connected:
Hub,Tracker,Security,Monitoring,Automation.
Plateformes et enablement:
Connectivity,Software,Sensor Network,Personal interface.
Building blocks:
Protocoles,Cloud,Mobile,M2M,
Services,Telecom,WIFI portable

## Slide 20: Déploiement
Comment assurer la manipulation des différents objets hétérogènes dans une seule plate-forme ?
Laisser la liberté aux utilisateurs de choisir leurs objets par rapport:
Au coût : certains objets remplissent la fonction qui nous intéresse, sans devoir acheter un objet cher
À la disponibilité : certains objets peuvent ne pas être disponibles dans une techno donnée, et on veut être libre de changer

## Slide 21: Adapter au contexte
Comment adapter les fonctionnalités de notre DSL selon le contexte ?
Notifier une personne sourde ?
Notes: Réponse :
* Développer un DSL.

## Slide 22: PROPOSITION

## Slide 23: Architecture
Geras Framework
DSML
Aspect contextuel
Profil d’utilisateur
Profil de Device
Environnement
Wrapper
API 1
Device1
Protocole
API 1
Device1
Protocole
API 1
Device1
Protocole

## Slide 24: Scénario de Téléphone

## Slide 25: DSL : Déclarer des objets
enumeration Volume {V1; V2; V3;}
device Phone{
sensing receiveCall()
actuating ring(volume:Volume)
actuating setVolume(volume: Volume)
sensing pickedUp()
}
device LightBulb{
actuating on()
actuating off()
actuating blink()
}
device Timer{
actuating reset()
actuating set(delay : Volume)
sensing timeout()
}
device AlertDB{
actuating declareIncident(msg:string)
actuating alert()
}
device BodyDetector{
sensing detect()
actuating isPresent()
}
gateway Central

## Slide 26: DSL : Relier des objets
configuration MyHome{
node gw : Central
node entranceBulb : LightBulb
node bathroomBulb : LightBulb
node kitchenBulb : LightBulb
node roomBulb : LightBulb
node ipPhone : Phone
node db : AlertDB
node bodydetector : BodyDetector
node timer : Timer
from entranceBulb to gw via IP
from bathroomBulb to gw via IP
from kitchenBulb to gw via IP
from roomBulb to gw via IP
from ipPhone to gw via IP
}
RoomBulb
IpPhone

## Slide 27: DSL : Définir des comportements
rule WaitBeforeBlink :
when (ipPhone.ring()) do {
timer.reset()} ; timer.set(10)
}
rule BlinkAndWait:
when (timer.timeout()) do {
LightBulb.blink()
||
(timer.reset() ; timer.set(120))
}
rule PickedUpQuick:
when (ipPhone.pickedUp()) do{
LightBulb.off()
}
rule NotPickedUpAfterBlinking:
when (timer.timeout()) do{
db.declareIncident(predefinedAlert)
||
bodydetector.detect()
||
timer.reset() ; timer.set(60)
}
rule Alert:
when (timer.timeout() and bodydetector.present()) do {
db.alert()
}

## Slide 28: SOLUTIONS EXISTANTES

## Slide 29: ThingML
ThingML est un langage de modélisation pour les systèmes embarqués et distribués.
Contient un ensemble de générateurs de code pour compiler
ThingML à C, Java et JavaScript.
Dédier au capteurs de
ressources limitées.
Faible puissance.
http://www.thingml.org/

## Slide 30: Comparaison
Donne un moyen de représenter des objets.
Génère du code pour des plateformes spécifiques, qu’il faut étendre si on en veut de nouvelles.
Ne gère pas de contexte (ou alors, de manière intégrée dans le comportement)

## Slide 31: SmartThings
SmartThings est une plate-forme de développement pour l'Internet des objets.
-Créer des applications qui permettent aux utilisateurs de connecter des périphériques, des actions et des services externes pour appliquer un cas d’utilisation.
-Intégrer des nouveaux devices dans l’ecosystem de SmartThings.
-Publier les applications dans le catalogue de SmartThings.
https://smartthings.com/

## Slide 32: Comparaison
Donne un moyen de manipuler des objets (sur des devices réels, ou à travers un simulateur).
Dédié au produit Samsung d’une manière générale, mais possibilité d’intégrer d’autres devices à travers une API
Ne gère pas nativement le contexte, mais pris en compte dans la logique métier

## Slide 33: HBMS
HBMS - Human Behavior Monitoring and Support est un projet de recherche qui vise à fournir aux personnes âgées un aide mémoire pour conserver leur autonomie le plus longtemps possible.
-Surveiller une personne exerçant des activités.
-Abstraire, agréger et intégrer le comportement observé dans un modèle cognitif humain individuel.
-Aider la personne en cas de besoin à retrouver des connaissances à partir du modèle cognitif humain (HCM).
https://hbms-ainf.aau.at/en/

## Slide 34: Behavior Unit Goal
- Concept-clef dans le langage : unité de comportement, correspondant à un "cas d'utilisation"
Cas d’utilisation : ensemble d'opérations qui permettent d’atteindre un but dans la vie quotidienne (ex. )
Opération : définie à partir de contrats (pré-/post-conditions).
Judith Michael, Heinrich C. Mayr in 2013

## Slide 35: Comparaison
Permet la gestion du contexte au travers d’opérations obéissant à des contrats
Semble monolithique : lié à une technologie propriétaire

## Slide 36: Conclusion
 | Manipulation des objets | Interopérabilité | Contexte
ThingML | ++ | + | -
SmartThings | ++ | + | -
HBMS | ++ | - | ++
GERAS | ++ | ++ | ++

## Slide 37: Conclusion
Objects
Service Management
Application Layer
Business Layer
Object Abstraction
Objects
Service Management
Application Layer
Business Layer
Object Abstraction
Objects
Service Management
Application Layer
Business Layer
Object Abstraction
Couches IOT
  Protocoles d’application.
DSL
  Configuration
  Business Rules
Solution existantes
  ThingML, SmartThing, HBMS
DSML
Aspect contextuel
Wrapper
API 1
Device1
Protocole
API 1
Device1
Protocole

## Slide 38: Perspectives
  Terminer la spécification du DSL
    Enrichir le langage de règles pour prendre en compte des scénarios plus complexes
    Chercher des Use Cases plus conséquents reliés à la problématique du maintien des personnes âgées à domicile
    Valider l’expressivité du langage sur ces Use Cases
  Développer le middleware/wrapper
    D’abord sur une technologie
    Ensuite, avec une interopérabilité
  Contexte ( au long terme)

## Slide 39: Timeline
2017
2018
2019
2020
septembre
mars
Background
IOT
DSL , Use case, Wrapper
Context,Goal,Wrapper # validation1
Context,Goal,Wrapper # validation2
rédaction